Techniniai duomenys

# Nr. 01

Išleidimo data: 2010m. sausis

Domalux Capon Szpachla

Plyšių užpildytojas

| Paskirtis | Skirtas medienos plyšių (iki 2 mm) ir nedidelių įdubimų, atsiradusių po mechaninio pažeidimo, išlyginimui. Naudojamas sumaišius su medžio dulkėmis. |
| --- | --- |
| Privalumai | greitai džiūsta, elastingas, paprastas naudoti. |
| Spalva | nenurodoma |
| Išeiga | nenurodoma |
| Rekomenduojamas sluoksnių skaičius | nenurodomas |
| Naudojimo metodas | parketine glaistykle |
| LOJ kiekis | neklasifikuojama |

| Techniniai parametrai | Norma | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Sluoksnių skaičius | --------------------------- | - |
| Sekančio sluoksnio lakavimas po valandų [h] | ---------------------------- | - |
| Džiūvimo laikas 20C temperatūroje, [h] | ---------------------------- | 3 |
| Tankis 20±0,5C, [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 0,95 |

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp.z o.o

| Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”. Kaunas: Partizanų 15b, tel. 771700, faks. 312285; Vilnius: Linkmenų 35a, tel. 2153022; Klaipėda: Sandėlių 13, tel. 381188 | Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenų lapo informaciją be išankstinio įspėjimo. Pasikeitus duomenų lapo informacijai, ankstesnis techninių duomenų lapas netenka galios. |
| --- | --- |

| Pagrindo paruošimas | Grindų paviršius turi būti švarus, sausas, gerai nuvalytos dulkės, seno lako plėvelė, silikonas, vaškas ir panašios sukibimą mažinančios medžiagos. Senų lakų likučius nuvalyti iki medžio. |
| --- | --- |
| Glaistymas | Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti pakuotėje. Glaistyti parketo glaistykle prieš tai produktą sumaišius su nušlifuoto parketo arba medinių grindų, kuris lakuosite, dulkėmis. Visus nelygumus ir plyšius lyginti du kartus. Glaisto perteklių pašalinti. Po 3 valandų ( esant +20°C temperatūrai) paviršių nušlifuoti 180-240 numerio šlifavimo popieriumi ir kruopščiai pašalinti dulkes. |
| Lakavimo sąlygos | Rekomenduojama glaistyti visą lakuojamą paviršių. |
| Papildoma informacija | Lakavimo darbus turi atlikti profesionalas. Lakavimo metu naudoti individualias apsaugos priemones. Lakavimo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Tuo metu patalpose neturi būti vaikų, nėščių moterų, alergiškų , sergančių kvėpavimo takų ligomis, senyvo amžiaus asmenų. |
|  | Žema temperatūra ir aukštas oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. |
| Galiojimo terminas ir laikymo sąlygos | 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti sandariai uždarytoje pakuotėje. |
| Skiediklis | NITROL. |

| Prekybinė pakuotė | 0,5L, 1L, 5L. |
| --- | --- |

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp.z o.o

| Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”. Kaunas: Partizanų 15b, tel. 771700, faks. 312285; Vilnius: Linkmenų 35a, tel. 2153022; Klaipėda: Sandėlių 13, tel. 381188 | Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenų lapo informaciją be išankstinio įspėjimo. Pasikeitus duomenų lapo informacijai, ankstesnis techninių duomenų lapas netenka galios. |
| --- | --- |